## Slide 1
Rangkaian Listrik Arus Searah
PROFESIONAL
KELOMPOK KOMPETENSI F
FISIKA SMA

## Slide 2: TUJUAN
Setelah belajar dengan modul ini diharapkan peserta dapat:
Mendeskripsikan berbagai sumber energi listrik
Mendeskripsikan konsep elektrolisis dan pemanfaatannya.
Menganalisis besaran-besaran listrik yang ada pada rangkaian listrik (loop).
Menggunakan alat ukur listrik dengan benar.

## Slide 3: Usulan
Mengevaluasi prinsip kerja peralatan listrik searah (DC) dalam kehidupan sehari-hari
Melakukan percobaan untuk menyelidiki karakteristik rangkaian listrik

## Slide 4: INDIKATOR
Mendeskripsikan berbagai sumber energi listrik
Mendeskripsikan konsep elektrolisis dan pemanfaatannya.
Menganalisis besaran-besaran listrik yang ada pada rangkaian listrik (loop).
Menggunakan alat ukur listrik

## Slide 5: Usulan
Menjelaskan karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel.
Memahami penerapan prinsip kerja peralatan listri searah (DC) dalam kehidupan sehari-hari.
Mendeskripsikan hukum ohm dan Kirchoff
Menjelaskan hukum Ohm dan Kirchoff dalam rangkaian listrik
Merencanakan percobaan Rangkaian seri dan Pararel sampai pada pelaporan
Merencanakan percobaan Rangkaian seri dan Pararel sampai pada pelaporan

## Slide 6: SKENARIO
Persiapan (10’)
Kegiatan Pendahuluan (15’)
Kegiatan Inti (180’)
Penutup (20’)
Brainstorming (30’)
Mengkaji Materi (225’)
Presentasi (60’)
Diskusi dan tanya jawab (45’)
Latihan Soal (45’)

## Slide 7
Listrik

## Slide 8
Apa itu listrik?
Seperti apa listrik itu?
Darimana datangnya listrik?

## Slide 9: APA ITU ARUS LISTRIK ?
Arus listrik (I) : aliran muatan listrik tiap satuan waktu. Arus hanya terjadi dalam konduktor.
Arus rata – rata :
Arus sesaat :
Satuan
Arah aliran elektron
Arah arus

## Slide 10: TINJAUAN MIKROSKOPIK ARUS
“Arus secara mikroskopik terkait dengan gerak partikel – partikel muatan. Muatan yang mengalir pada dasarnya adalah muatan negatif, namun arah arus ditetapkan searah aliran muatan positif. “

## Slide 11: TINJAUAN MIKROSKOPIK ARUS
Arus bisa dihubungkan dgn aliran pembawa muatan. Bahan konduktor yg luas penampangnya A, panjang x, jika jumlah pembawa muatan yang mengalir per volume adalah n (kerapatan). Maka total muatan:
Q = jumlah pembawa muatan
Q = n x A q
bila carrier mengalir dgn kecepatan vd maka :
Q = n vd t A q

## Slide 12: LAJU HANYUTAN (DRIFT SPEED)
Arus listrik dibawa oleh “pembawa muatan”
Jenis-jenis pembawa muatan: Elektron bebas (konduktor); Hole (semikonduktor); Polaron (polimer)
Pada logam, misalnya 1 atau 2 elektron per atom, elektron tsb bergerak pada jarak singkat dengan laju sangat tinggi, sekitar 106 ms-1 secara acak

## Slide 13: APAKAH LAJU HANYUTAN ITU ?
Contoh: setiap lebah bergerak secara acak dengan laju sangat tinggi. Tetapi ‘kerumunan’ lebah akan bergerak dengan laju ‘hanyutan’ yang lebih kecil dari laju masing masing lebah!
drift
Laju hanyutan elektron:

## Slide 14: LAJU HANYUTAN
A
vdrift
Jumlah muatan yang melalui permukaan A dalam selang waktu dalam selang waktu dt:
Avdrift Dt = Al :volume yang melewati A
n: jumlah pembawa muatan per satuan vol.
q: muatan yang dibawa oleh satu pembawa muatan
A
vdrift

## Slide 15: PEMBAWA MUATAN LEBIH DARI SATU JENIS
Medan listrik menghasilkan gaya listrik pada muatan.
Gaya listrik pada muatan negatif berlawanan arah dengan pada muatan positif sehingga arah aliran muatan akan berlawanan
Arah arus listrik searah dengan arah aliran muatan positif
Aliran muatan positif dan negatif berkontribusi pada arah arus listrik yang sama

## Slide 16
Sebuah batang penghantar tembaga memiliki luas penampang 3 x 10-6 m2 dialiri arus sebesar 10 A. Jika massa jenis tembaga 8.95 g/cm3 , massa molar tembaga 63,5 g / mol, asumsikan jika setiap atom tembaga menyumbangkan satu elektron bebas. Tentukan kecepatan driftnya!

## Slide 17
Besaran dan Satuan dalam Listrik
Tegangan Listrik (V), satuannya Volt (V)
Kuat arus Listrik (I), satuannya Ampere (A)
Hambatan Listrik (R), Satuannya Ohm (Ω)
Daya Listrik (P), Satuannya Watt (w)  P = V.I = W/t
Energi Listrik (W), Satuannya Joule (J)  W = P.t
Eddy S

## Slide 18: Notasi Ilmiah
Satuan | Simbol | Notasi
Exa | E | 1018
Peta | P | 1015
Tera | T | 1012
Giga | G | 109
Mega | M | 106
Kilo | K | 103
X (Nama Besaran) |  | 100
Milli | m | 10-3
Mikro | µ | 10-6
Nano | n | 10-9
Pico | p | 10-12
Femto | f | 10-15
Alto | a | 10-18
Eddy S

## Slide 19: ALAT UKUR LISTRIK
VOLTMETER  Mengukur Tegangan Listrik
AMPEREMETER  Mengukur Kuat Arus Listrik
OHMMETER  Mengukur Nilai Hambatan
BASIC METER  Mengukur Tegangan dan Kuat arus Listrik
MULTIMETER  Mengukur Tegangan, Kuat arus dan Nilai Hambatan listrik.
Eddy S

## Slide 20: BASIC METER
Saklar geser penentu fungsi
Terminal batas ukur
Display berskala
Terminal kutub negatif
Besaran yang sedang diukur
Eddy S

## Slide 21: Terminal Batas Ukur Kuat Arus
Untuk mengukur kuat Arus listrik, maksimal 5 A
Untuk mengukur kuat Arus listrik, maksimal 1 A
Untuk mengukur kuat Arus listrik, maksimal 0,1 A
Untuk mengukur kuat Arus listrik, maksimal 0,0001 A

## Slide 22: Terminal Batas Ukur Tegangan Listrik
Untuk mengukur tegangan listrik, maksimal 50 V
Untuk mengukur tegangan listrik, maksimal 10 V
Untuk mengukur tegangan listrik, maksimal 1 V
Untuk mengukur tegangan listrik, maksimal 0,1 V

## Slide 23: Pembacaan Pada Display Pengukuran Berdasarkan Batas Ukur Kuat Arus
Skala -5 s.d 50 digunakan untuk mengukur Kuat arus listrik dengan batas ukur maksimal 5 A.
Nilai Arus = Nilai yang terukur pada display : 10
Skala -10 s.d 100 digunakan untuk mengukur Kuat arus listrik dengan batas ukur maksimal 1A, 100 mA dan 100 µA.
Nilai Arus = Nilai yang terukur pada display : 1, (: 100 untuk batas ukur 1 A)

## Slide 24
Pembacaan Pada Display Pengukuran Berdasarkan Batas Ukur Tegangan
Skala -5 s.d 50 digunakan untuk mengukur Tegangan listrik dengan batas ukur maksimal 50 V.
Nilai Tegangan = Nilai yang terukur pada display : 1
Nilai Arus = Nilai yang terukur pada display : 1 (BU100 mV), : 10 (BU10V), : 100 (BU 1V)
Skala -10 s.d 100 digunakan untuk mengukur tegangan listrik dengan batas ukur maksimal 10 V, 1 V dan 100 mV.

## Slide 25: Contoh hasil pengukuran Tegangan
Batas Ukur | Nilai Tegangan
50 V
10 V
V
100 mV
8 V
1,6 V
0,16 V
16 mV

## Slide 26
Contoh hasil pengukuran Kuat Arus
Batas Ukur | Nilai Kuat Arus
5 A
1 A
100 mA
100 µA
3,1 A
0,62 A
62 mA
62 µA
Eddy S

## Slide 27: Kesalahan Paralaks
Merupakan kesalahan sudut pandang mata dalam membaca hasil pengukuran.
Dilihat dari samping kanan
Dilihat tegak lurus
Eddy S

## Slide 28: Multimeter
Mengukur kuat arus (DC)
Mengukur tegangan listrik (DC dan AC)
Mengukur nilai hambatan komponen listrik
Eddy S

## Slide 29: Cara Mengukur Kuat Arus dan Tegangan Listrik Pada Suatu Rangkaian Listrik
+
_
R
V
A
Voltmeter
Amperemeter
Sumber Tegangan
Hambatan Listrik
Eddy S

## Slide 30
MANA YANG LEBIH TERANG?

## Slide 31
Kasus 1.
Empat buah lampu yang sama dirangkai seperti pada gambar. Karena sumber tegangan E, semua lampu menyala. Jika lampu A dilepaskan dari rangkaian tersebut, berikan analisa (V, I, P dan redup/terang) pada tiap lampu!
Kasus 1
Ayo Diskusikan

## Slide 32
Pada lampu B dan C:
- Nilai arus yang melewati lampu menjadi semakin besar
Tegangan menjadi naik
Daya lampu naik
Lampu makin terang
Pada lampu D:
Nilai arus menurun
Tegangan menurun
Daya lampu turun
Lampu makin redup
Pada kasus 1, sebenarnya apa yang menyebabkan lampu lebih terang/redup nyalanya? Apakah kuat arusnya? Tegangannya atau nilai hambatannya? Berikan penjelasan secara lengkap beserta konsep yang mendasarinya!

## Slide 33: GGL dan Tegangan Jepit
Tegangan VAB pada saat arus yang mengalir sama dengan nol dinamakan dengan Gaya Gerak Listrik dilambangkan dengan (ε).
Besarnya tegangan jepit antar titik A dan B pada rangkaian tertutup di atas dirumuskan
Vj = ε – Ir atau V = I.R
Dimana Itot = ε/Rtot
Sebuah sumber tegangan biasanya di dalamnya terdapat hambatan dalam sehingga besar penurunan tegangan diakibatkan oleh hambatan dalam ini dirumuskan:
ΔV = ε – Vj ΔV = ε – (ε-Ir) ΔV = Ir

## Slide 34: Menyelidiki nilai tegangan dan kuat arus pada rangkaian seri dan paralel
Prosedur Percobaan
1. Rangkaikan 4 lampu seperti gambar di samping
Ukur nilai tegangan dan kuat arus yang mengalir pada tiap lampu. Hitung daya tiap lampu dan amati juga terang nyala lampu.
Matikan lampu A, Ukur nilai tegangan dan kuat arus yang mengalir pada tiap lampu. Hitung daya tiap lampu dan amati juga terang nyala lampu.

## Slide 35: Bandingkan hasil yang didapatkan dari langkah nomor 2 dan 3! Kesimpulan apa yang anda dapatkan dari percobaan tersebut?

## Slide 36: Tabel hasil pengamatan
No | VA | VB | VC | VD
1 |  |  |  | 
 | IA | IB | IC | ID
2 |  |  |  | 
Keadaan sebelum lampu A dilepaskan
Keadaan setelah lampu A dilepaskan
No |  | VB | VC | VD
1 |  |  |  | 
 |  | IB | IC | ID
2 |  |  |  | 

## Slide 37
SELAMAT MENCOBA ....SEMOGA SUKSES

## Slide 38: Terimakasih